## Slide 1: Tratamento estatístico de dados experimentais
TRATAMENTO ESTATÍSTICO DE DADOS EM FÍSICA EXPERIMENTAL, O. A. M. Helene e Vito R.
Vanin, Ed. Edgar Blücher Ltda, 1981.

## Slide 2: PLANO DA AULA
Tipos de erros
Incerteza numa medida direta
Propagação de erros
Método dos mínimos quadrados
Testes de significância
Exercícios / Resoluções

## Slide 3: 1- Tipos de erro
O processo de medidas introduz inevitavelmente erros que não podemos eliminar. Esta incerteza advém tanto das características dos aparelhos empregados como do observador.
Erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro da grandeza.
A experiência mostra que ao se repetir uma observação diversas vezes, os dados obtidos não são idênticos.

## Slide 4: 1.1- Erros sistemáticos
Erros sistemáticos estão relacionados a equipamentos incorretamente calibrados, procedimentos incorretos e falhas conceituais.
As flutuações sistemáticas têm amplitudes regulares e se reproduzem sempre nas mesmas condições, afetando o resultado sempre no mesmo sentido. Por exemplo, uma régua cuja escala esteja dilatada ou um operador que sempre subestime as medidas.

## Slide 5: 1.2- Erros acidentais ou aleatórios
Os erros acidentais são casuais e estão associados tanto a variações incontroláveis e aleatórias dos instrumentos de medida e das condições externas (temperatura, tensão da rede elétrica, umidade do ar, etc.) como a limitações impostas pelos sentidos do operador.
As flutuações aleatórias podem ocorrer em diversas amplitudes e afetam os resultados em qualquer sentido.

## Slide 6: 1.2- Erros acidentais ou aleatórios
Por exemplo, o erro que se comete na avaliação da menor divisão de uma escala é aleatório e ele pode ocorrer tanto para mais como para menos.
Em medições, costuma-se fazer estimativas com aproximações até décimos da menor divisão da escala do instrumento.
Adota-se como erro de leitura a metade da menor divisão da escala do instrumento.

## Slide 7: 1.2- Leitura de uma régua
(2,36 ± 0,05) cm

## Slide 8: 1.3- Tratamento dos erros
Deve-se adotar um procedimento que proporcione variação das condições externas de modo que cada dado seja obtido independentemente dos demais. Por ex. variar o dia, o local, o observador, os aparelhos e os métodos empregados.
Com isto procura-se garantir que qualquer erro sistemático seja bem menor que o erro estatístico do resultado.

## Slide 9: 1.3- Tratamento dos erros
Os erros sistemáticos devem ser eliminados mediante cuidados experimentais. Ex: checar a calibragem dos aparelhos e se eles estão sendo usados corretamente.
Os erros aleatórios não podem ser eliminados. No entanto, eles podem ser minimizados mediante um grande número de repetições das observações e um tratamento estatístico do resultado.

## Slide 10: 1.4- Precisão e Exatidão (Acurácia)

## Slide 11: 1.4- Precisão e exatidão (Acurácia)
A precisão avalia a dispersão dos dados em uma medida.
A inexatidão ou erro avalia a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro de uma grandeza.
Se cuidarmos de eliminar os erros sistemáticos, poderemos estimar o erro cometido numa medida a partir da precisão ou dispersão dos dados.

## Slide 12: 2- Incerteza numa medida direta
Exemplo: 50 dados de alcance do lançamento horizontal de uma esfera (em cm):

## Slide 13: 2.1- Histograma
Uma maneira comum de representar um conjunto de dados numa medida é por meio de um histograma:
A esfera caiu 16% das vezes no intervalo (46,40±0,05) cm

## Slide 14: 2.2- Distribuição de probabilidade
A função que governa a probabilidade de um dado estar num certo intervalo, num histograma, é a densidade de probabilidade.
Nos processos de medição de uma grandeza macroscópica, o resultado da medida depende de um número muito grande de processos aleatórios independentes microscópicos, que se somam no resultado final dando o caráter aleatório à grandeza macroscópica.

## Slide 15: 2.3-Teorema Central do Limite
Sob condições bastante gerais se demonstra que a soma de um número grande de variáveis aleatórias segue uma distribuição normal, independentemente das distribuições individuais das variáveis. Este resultado da estatística, chamado teorema central do limite, dá fundamento teórico à suposição que os cientistas experimentais geralmente fazem de que os resultados de medidas seguem uma distribuição normal.

## Slide 16: 2.4-Distribuição normal

## Slide 17: 2.5-Média e desvio padrão
Numa amostra com N dados {xi}, o valor que melhor representa a grandeza é a média:
(1)
A dispersão dos dados da amostra é dada pelo devio padrão:
(2)

## Slide 18: 2.6-Estimativa dos parâmetros da População

## Slide 19: 2.7-Desvio padrão da média

## Slide 20: 2.8-A distribuição t de Student
É possível mostrar que a distribuição de probabilidade de uma grandeza física, para uma amostra finita, é uma distribuição t de Student, que é mais larga do que a normal (df=N-1):

## Slide 21: 2.9-O fator t de Student
N | 
2 | 50
3 | 58
4 | 61
5 | 63
10 | 65
20 | 67
 | 68,3

## Slide 22: 2.10-O fator t de Student
N | 
2 | 1,84
3 | 1,32
4 | 1,20
5 | 1,14
10 | 1,06
20 | 1,03
 | 1

## Slide 23: 2.10 – Erro de calibração

## Slide 24: 3- Propagação de erros
Muitas grandezas físicas são medidas indiretamente. O resultado de uma medição indireta de uma dada grandeza se obtém a partir de cálculos com medidas diretas de outras grandezas, com as quais aquela esteja relacionada.
Este resultado não pode ser mais preciso que qualquer das medições diretas efetuadas.

## Slide 25: 3.1 – Fórmulas

## Slide 26: 4-Ajuste visual x Método dos mínimos quadrados
Depende de quem analisa
É difícil de ponderar dados com incertezas diferentes
Não é otimizado
Bom para estimativas
Independe de quem analisa
A incerteza dos dados é ponderada
É o ajuste que mais se aproxima dos dados
Mais cálculos (PC)

## Slide 27: 4-Método dos mínimos quadrados
A relação funcional que melhor se ajusta a um conjunto de dados experimentais é a mais provável!
f(x)
x

## Slide 28: 4.1-Princípio da máxima probabilidade

## Slide 29: 4.1-Princípio da máxima probabilidade

## Slide 30
Caso 1: Ajuste de uma constante
Minimizando
Como achar o mínimo de uma função?
  Quais os parâmetros a?

## Slide 31
É a média ponderada!!!
Caso 1: Ajuste de uma constante

## Slide 32: Caso 2: Ajuste de uma Reta
Nosso Caso!
Como achar o mínimo de uma função?
  Quais os parâmetros a e b que minimizam?

## Slide 33
Minimizando a ...
Caso 2: Ajuste de uma Reta

## Slide 34
Minimizando b...
Caso 2: Ajuste de uma Reta

## Slide 35
Definindo:

## Slide 36
Onde:
{
Sistema de duas equações e duas incógnitas:
Propagando as incertezas

## Slide 37: 5.1 – Coeficiente de determinação
A qualidade do ajuste pode ser medida por
, onde
mede a proporção da variação em y que é explicada pelo ajuste
: y está fortemente correlacionado a x
: y está fracamente correlacionado a x

## Slide 38: 5.1- Caso da regressão linear
No caso de uma regressão linear , mostra-se que
Neste caso, vale que

## Slide 39: 5.2-Testes de significância

## Slide 40: 5.2-Distribuição de
Observe que
expressa o resíduo das observações que não é bem explicado pelo ajuste.
Se o resíduo seria nulo, mas uma vez que as medidas de y estão sujeitas a erros aleatórios, esperamos encontrar , por mero acaso.

## Slide 41: 5.2-Distribuição de
A questão é que valor de pode ser considerado estatisticamente significativo para que possamos rejeitar a hipótese de que os dados sejam bem descritos pelo ajuste?
Para responder esta pergunta precisamos conhecer a função densidade de probabilidade de .
Escrevendo-se , tal que são k variáveis aleatórias independentes obedecendo distribuições normais padronizadas (ou seja, média 0 e desvio padrão 1), mostra-se que a distribuição Chi-quadrado com k graus de liberdade pode ser esboçada pelos gráficos abaixo:

## Slide 42: 5.2-Distribuição de
Obs: A menos nos casos de poucos graus de liberdade, a probabilidade de obter um excessivamente pequeno é baixa. Isto indica que os estão excessivamente altos.

## Slide 43: 5.2-Distribuição de
Podemos calcular a probabilidade de se obter um valor de
usando a tabela:

## Slide 44: 5.2-Distribuição de

## Slide 45: 5.2-Distribuição de
No caso de uma regressão linear , o número de parâmetros de ajuste é n=2. Então a condição de máxima probabilidade imposta pelo método do mínimos quadrados
Introduz 2 relações entre os termos da soma
De modo que o número de graus de liberdade é
k=N-2.

## Slide 46: 5.3-Teste de
É um teste de significância que emprega a distribuição de probabilidades de . Existem vários testes de , o mais popular deles é o de Pearson, que é não-paramétrico e não deve ser confundido com o teste de que se utiliza em física experimental e que será discutido abaixo.
O teste de que utilizaremos é paramétrico, pois assume que os dados obedecem a uma distribuição normal e são medidos em unidades constantes, de tal forma que se possa calcular a diferença entre duas medidas quaisquer.

## Slide 47: 5.3-Teste de
Hipótese nula: Os pontos experimentais são bem ajustados pela regressão linear.
Nível de significância: Probabilidade máxima de se cometer erro ao rejeitar a hipótese nula. Adotaremos 5% (probabilidade cumulativa caudal direita).
Se um ajuste passar no teste, isto significa que a um nível de significância de 5% podemos aceitar a hipótese nula, pois a discrepância entre os dados obtidos e os valores previstos não é estatisticamente significativa para rejeitar a hipótese nula.
: hipótese nula rejeitada
: hipótese nula aceita (ajuste aprovado no teste)

## Slide 48: 6-Exercícios
Calcule b e sua incerteza por mínimos quadrados, no caso linear f=bx.
Determine a, b e suas respectivas incertezas, para a função y(x)=a+bx que melhor ajusta os dados:
t(s) | x(cm) | s(cm)
1 | 1,06 | 0,15
2 | 2,19 | 0,15
3 | 3,12 | 0,15
4 | 4,12 | 0,15
5 | 5,32 | 0,15
6 | 6,31 | 0,15
7 | 7,55 | 0,15
8 | 8,11 | 0,15
9 | 9,10 | 0,15
10 | 10,23 | 0,15

## Slide 49: 6-Exercícios
3) Para uma regressão linear , com , prove que:
= +

## Slide 50: 6-Exercícios
4) Use os resultados do exercício 3 para mostrar que:
.

## Slide 51: 6-Exercícios
5) A partir dos dados experimentais da tabela ao lado, efetue a regressão linear y = a + b x e determine:
O valor de a
O valor de b
O valor da incerteza de a
O valor da incerteza de b
O coeficiente de determinação
O valor de
O valor de para nível de significância 5%
O gráfico dos pontos experimentais com barras de erro e a reta ajustada sobreposta
Os dados passam num teste de linearidade a um nível de significância de 5%?
x | y | 
1 | 4.9 | 0.9
3 | 14.2 | 1.4
5 | 26.2 | 1.7
7 | 34.6 | 2.0
9 | 44.7 | 2.1
x | y | 
1 | 4.9 | 0.9
3 | 14.2 | 1.4
5 | 26.2 | 1.7
7 | 34.6 | 2.0
9 | 44.7 | 2.1

## Slide 52: 6-Exercícios
Fotografando um corpo em queda livre em vários instantes, podemos determinar sua posição conforme a tabela ao lado. Pode-se dizer que o corpo atingiu a velocidade limite? Sugestão: efetue a regressão linear e faça um teste de .
t(s) | x(cm) | 
1 | 2,07 | 0,15
2 | 3,88 | 0,15
3 | 5,19 | 0,15
4 | 6,03 | 0,15
5 | 7,47 | 0,15
6 | 7,88 | 0,15
t(s) | x(cm) | 
1 | 2,07 | 0,15
2 | 3,88 | 0,15
3 | 5,19 | 0,15
4 | 6,03 | 0,15
5 | 7,47 | 0,15
6 | 7,88 | 0,15

## Slide 53
Resolução exercício 1
Substituindo a Eq. (2) na Eq. (1) e minimizando em relação a b temos:
Eq. (1)
Eq. (2)
Eq. (3)

## Slide 54
Usando a notação
Temos que:

## Slide 55
Então, utilizando a Eq. (3), temos:

## Slide 56
Resolução exercício 2 – utilizando a planilha de regressão linear:
x | y | s | S1 | Sx | Sxx | Syx | Sy | Syy | y(x) = a x + b | χ2
1 | 1,06 | 0,15 | 44,44444 | 44,44444 | 44,44444 | 47,11111 | 47,11111 | 49,93778 | 1,152909091 | 0,383649
2 | 2,19 | 0,15 | 44,44444 | 88,88889 | 177,7778 | 194,6667 | 97,33333 | 213,16 | 2,165818182 | 0,025989
3 | 3,12 | 0,15 | 44,44444 | 133,3333 | 400 | 416 | 138,6667 | 432,64 | 3,178727273 | 0,153284
4 | 4,12 | 0,15 | 44,44444 | 177,7778 | 711,1111 | 732,4444 | 183,1111 | 754,4178 | 4,191636364 | 0,228079
5 | 5,32 | 0,15 | 44,44444 | 222,2222 | 1111,111 | 1182,222 | 236,4444 | 1257,884 | 5,204545455 | 0,592433
6 | 6,31 | 0,15 | 44,44444 | 266,6667 | 1600 | 1682,667 | 280,4444 | 1769,604 | 6,217454545 | 0,380652
7 | 7,55 | 0,15 | 44,44444 | 311,1111 | 2177,778 | 2348,889 | 335,5556 | 2533,444 | 7,230363636 | 4,540774
8 | 8,11 | 0,15 | 44,44444 | 355,5556 | 2844,444 | 2883,556 | 360,4444 | 2923,204 | 8,243272727 | 0,789405
9 | 9,1 | 0,15 | 44,44444 | 400 | 3600 | 3640 | 404,4444 | 3680,444 | 9,256181818 | 1,084123
10 | 10,23 | 0,15 | 44,44444 | 444,4444 | 4444,444 | 4546,667 | 454,6667 | 4651,24 | 10,26909091 | 0,067916
10 |  |  | 444,4444 | 2444,444 | 17111,11 | 17674,22 | 2538,222 | 18265,98 |  | 8,246303
Colunas1 | Colunas2
Δ | 1629629,63
a | 1,012909091
b | 0,14
sa | 0,016514456
sb | 0,102469508
R2 | 0,997812762
χ2C | 15,50731306
k | 8
Teste | APROVADO
Chart: Regressão linear y(x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Y | 1.06 | 2.19 | 3.12 | 4.12 | 5.32 | 6.31 | 7.55 | 8.11 | 9.1 | 10.23
y(x) | 1.1529 | 2.1658 | 3.1787 | 4.1916 | 5.2045 | 6.2175 | 7.2304 | 8.2433 | 9.2562 | 10.2691

## Slide 57
Colunas1 | Colunas2
Δ | 1629629,63
a | 1,012909091
b | 0,14
sa | 0,016514456
sb | 0,102469508
R2 | 0,997812762
χ2C | 15,50731306
k | 8
Teste | APROVADO
y(x) = a+bx :
b = 1,012909091
a = 0,14
= 0,016514456
= 0,102469508
A um nível de significância de 5% podemos dizer que os dados são bem ajustados por uma função do primeiro grau.
Note que a tabela em cinza foi gerada pela planilha de regressão linear. Assim, foram adotadas cores diferentes para indicar de onde foram extraídos os resultados exigidos no enunciado.

## Slide 58
Resolução exercício 3:
Dados:
Eq. (1)
Eq. (2)
Eq. (3)
Eq. (4)
Eq. (5)

## Slide 59
a) Multiplicando o numerador e o denominador da Eq. (4) por S1, temos:
Substituindo a Eq. (5) no primeiro termo e a Eq. (3) no segundo termo:

## Slide 60
b) Efetuando o produto notável no numerador e substituindo a Eq. (1):
Usando a propriedade associativa da somatória, fatorando as constantes, substituindo a Eq. (2) e empregando a notação dos “S”, temos:
Substituindo o resultado do item a) e simplificando, obtemos:

## Slide 61
Substituindo a Eq. (3) e simplificando:

## Slide 62
c) Efetuando o produto notável no numerador, usando a propriedade associativa da somatória, fatorando as constantes e empregando a notação dos “S”, temos:
Substituindo a Eq. (2) e simplificando:

## Slide 63
d) Utilizaremos as seguintes equações que serão demonstradas no final:
Eq. (6)
Eq. (7)
Adicionando e subtraindo no interior do parêntese no numerador:

## Slide 64
Efetuando o produto notável no numerador, usando a propriedade associativa da somatória, fatorando as constantes e substituindo a Eq. (7), temos:

## Slide 65
Prova da Eq. (6):
Substituindo a Eq. (1):
Substituindo o resultado do item a) empregando a notação dos “S” e simplificando:
C.Q.D

## Slide 66
Prova da eq. (7):
Utilizando a propriedade associativa da somatória e fatorando as constantes:
Substituindo a Eq. (6) e a Eq. (1), temos:
Utilizando o resultado do item a), empregando a notação dos “S” e simplificando:

## Slide 67
Substituindo a Eq. (3) e a Eq. (5):
C.Q.D

## Slide 68
Resolução exercício 4:
a) Empregando o resultado do item d) do exercício 3), a definição geral do R² se reduz a

## Slide 69
b) Substituindo os resultados dos itens b) e c) do exercício 3), respectivamente, no numerador e no denominador do item a) do exercício 4) e simplificando, obtemos:

## Slide 70
Resolução exercício 5 – utilizando a planilha de regressão linear:
x | y | s | S1 | Sx | Sxx | Syx | Sy | Syy | y(x) = a x + b | Χ²2
1 | 4,9 | 0,9 | 1,234568 | 1,234568 | 1,234568 | 6,049383 | 6,049383 | 29,64198 | 4,848711881 | 0,003247
3 | 14,2 | 1,4 | 0,510204 | 1,530612 | 4,591837 | 21,73469 | 7,244898 | 102,8776 | 14,88509085 | 0,239464
5 | 26,2 | 1,7 | 0,346021 | 1,730104 | 8,650519 | 45,32872 | 9,065744 | 237,5225 | 24,92146982 | 0,565619
7 | 34,6 | 2 | 0,25 | 1,75 | 12,25 | 60,55 | 8,65 | 299,29 | 34,95784878 | 0,032014
9 | 44,7 | 2,1 | 0,226757 | 2,040816 | 18,36735 | 91,22449 | 10,13605 | 453,0816 | 44,99422775 | 0,01963
5 |  |  | 2,56755 | 8,2861 | 45,09427 | 224,8873 | 41,14608 | 1122,414 |  | 0,859975
Colunas1 | Colunas2
Δ | 47,122342
a | 5,0181895
b | -0,169478
sa | 0,2334243
sb | 0,9782441
R2 | 0,9981427
χ2C | 7,8147279
k | 3
Teste | APROVADO
Note que a tabela em azul foi gerada pela planilha de regressão linear. Assim, foram adotadas cores diferentes para indicar de onde foram extraídos os resultados exigidos no enunciado.
y = a + bx :
-0,169478
5,0181895
0,9782441
0,2334243
0,9981427
0,859975
7,8147279

## Slide 71
Chart: Regressão linear y(x)
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9
Y | 4.9 | 14.2 | 26.2 | 34.6 | 44.7
y(x) | 4.8487 | 14.8851 | 24.9215 | 34.9578 | 44.9942
h)
i) Através dos cálculos realizados pela planilha de regressão linear, podemos dizer que os dados são bem ajustados por uma função do primeiro grau, a um nível de significância de 5%.

## Slide 72
Resolução exercício 6 – utilizando a planilha de regressão linear:
x | y | s | S1 | Sx | Sxx | Syx | Sy | Syy | y(x) = a x + b | Χ²2
1 | 2,07 | 0,15 | 44,44444 | 44,44444 | 44,44444 | 92 | 92 | 190,44 | 2,515714286 | 8,829388
2 | 3,88 | 0,15 | 44,44444 | 88,88889 | 177,7778 | 344,8889 | 172,4444 | 669,0844 | 3,677428571 | 1,823786
3 | 5,19 | 0,15 | 44,44444 | 133,3333 | 400 | 692 | 230,6667 | 1197,16 | 4,839142857 | 5,471144
4 | 6,03 | 0,15 | 44,44444 | 177,7778 | 711,1111 | 1072 | 268 | 1616,04 | 6,000857143 | 0,037747
5 | 7,47 | 0,15 | 44,44444 | 222,2222 | 1111,111 | 1660 | 332 | 2480,04 | 7,162571429 | 4,200548
6 | 7,88 | 0,15 | 44,44444 | 266,6667 | 1600 | 2101,333 | 350,2222 | 2759,751 | 8,324285714 | 8,77288
6 |  |  | 266,6667 | 933,3333 | 4044,444 | 5962,222 | 1445,333 | 8912,516 |  | 29,13549
Colunas1 | Colunas2
Δ | 207407,4074
a | 1,161714286
b | 1,354
sa | 0,035856858
sb | 0,1396424
R2 | 0,972992907
χ2C | 9,487729037
k | 4
Teste | REPROVADO
Efetuando a regressão linear e o teste do pela planilha de regressão linear, a um nível de significância de 5% , rejeitamos a hipótese nula de que a equação horária do movimento do corpo seja do primeiro grau: (teste reprovado). Logo, não é possível dizer que o corpo atingiu sua velocidade limite.
Chart: Regressão linear y(x)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | Contagem | Soma
Y | 2.07 | 3.88 | 5.19 | 6.03 | 7.47 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
y(x) | 2.5157 | 3.6774 | 4.8391 | 6.0009 | 7.1626 | 8.3243